## Slide 1
SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
Kolloid Kimyo: Sirt Hodisalari Termodinamikasi, Adsorbsiya Izotermalari va Amaliy Tizimlar
MAVZU REJASI VA ILMIY PROGRAMMA:
1. Sirt erkin energiyasi, sirt tarangligi va termodinamik asoslar (Gibbs tenglamasi).
2. Sirt tarangligiga ta'sir etuvchi omillar va Antonov qoidasi.
3. Egri sirtlar termodinamikasi: Laplas va Kelvin (Tomson) tenglamalari.
4. Sorbsiya jarayonlari: Fizikaviy adsorbsiya, xemosorbsiya va kapillyar kondensatsiyalanish.
5. Sirt-aktiv (SAM), sirt-inert (SIM) va sirt-nofaol (SNM) moddalar. Traube-Dyuklo qoidasi.
6. Monomolekulyar adsorbsiya nazariyalari: Gibbs va Lengmyur adsorbsiya izotermalari.
7. Polimolekulyar adsorbsiya nazariyalari: Freyndlih, Polyani va BET (Brunauer-Emmett-Teller) modellari.
8. Qattiq adsorbentlar va eritmalardan adsorbsiya: Panet-Fayans, Rebinder qoidalari va xromatografiya.

## Slide 2
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
1. Sirt Qatlamidagi Ortiqcha Erkin Energiya va Sirt Tarangligi
Molekulalararo o'zaro ta'sir va kompensatsiyasizlik: Hajmdagi molekula (A) barcha yo'nalishlarda teng kuchlar bilan tortiladi (sum F = 0). Sirt qatlamidagi molekula (B) esa suyuqlik ichiga tortiladi va uning kuch maydoni kompensatsiyalanmagan.
Sirt erkin energiyasi (Gs): Molekulani hajmdan sirtga chiqarish uchun sirt tortishish kuchlariga qarshi ish bajarilishi kerak. Bu ish sirtda ortiqcha erkin energiya (Gs) ko'rinishida to'planadi.
Sirt tarangligi (sigma): Sirt yuzasini 1 m2 ga oshirish uchun sarflanadigan solishtirma erkin sirt energiya yoki sirtga urinma yo'nalishda ta'sir etuvchi kuchdir [mN/m yoki J/m2].
Sirt erkin energiyasi tenglamasi:
Termodinamikaning I va II qonuni birlashuvi:
Sirt tarangligining termodinamik ta'rifi:

## Slide 3
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
2. Sirt Tarangligiga Ta'sir Etuvchi Fizik-Kimyoviy Omillar
1. Modda kimyoviy tabiati va qutbliligi: Molekulalararo bog'lanish qancha kuchli bo'lsa (vodorod bog'lar, ionli bog'lar), sirt tarangligi shuncha yuqori bo'ladi. Suvda sigma = 72.8 mN/m, simobda sigma = 475 mN/m.
2. Harorat ta'siri (T): Harorat ortishi bilan molekulalar issiqlik harakati kuchayadi, molekulalararo tortishish zaiflashadi va sirt tarangligi chiziqli kamayadi. Kritik haroratda (Tk) sigma = 0 bo'ladi.
3. Antonov qoidasi (Ikki suyuqlik chegarasi): O'zaro cheklangan eruvchan ikki suyuqlik chegarasidagi sirt tarangligi ularning to'yingan faza sirt tarangliklari ayirmasiga teng.
Sirt tarangligining haroratga bog'liqligi:
Antonov qoidasi tenglamasi:

## Slide 4
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
3. Sirt-Aktiv Moddalar va Traube-Dyuklo Qoidasi
Sirt Aktivligi (g): Erigan moddaning sirt tarangligini pasaytirish qobiliyati. g = -d(sigma)/dC (C -> 0 sharoitida).
Traube-Dyuklo Qoidasi: Bir xil gomologik qatordagi sirt-aktiv moddalarning (spirtlar, yog' kislotalari) uglevodorod zanjiri bitta -CH2- guruhga uzayganda, ularning sirt aktivligi (g) 3.0-3.5 baravar ortadi.
Fizikaviy sababi: Uglevodorod radikali suv muhitidan sirt qatlamiga gipofobik kuchlar ta'sirida siqib chiqariladi.
Rebinder bo'yicha sirt aktivlik ta'rifi:
Traube-Dyuklo koeffitsienti:

## Slide 5
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
4. Egri Sirtlar Termodinamikasi: Laplas va Kelvin Tenglamalari
Egri sirt ostidagi kapillyar bosim (Laplas): Suyuqlik sirti egrilanganda (tomchi, pufakcha, kapillyar menisk) sirt taranglik kuchlari natijasida qo'shimcha Laplas bosimi (Delta P) hosil bo'ladi.
Botiq va qabariq menisklar: Qabariq sirtda (tomchi) ichki bosim ortadi (Delta P > 0). Botiq sirtda (kapillyar) bosim pasayadi (Delta P < 0), bu esa kapillyar ko'tarilishga sabab bo'ladi.
Kelvin (Tomson) tenglamasi: Kichik tomchilar ustidagi to'yingan bug' bosimi (Pr) tebranmas tekis sirt ustidagi bug' bosimidan (P0) yuqori bo'ladi. Botiq kapillyarlarda esa bug' bosimi pasayadi (kapillyar kondensatlanish).
Laplas tenglamasi (Sferik sirt):
Kelvin (Tomson) tenglamasi:

## Slide 6
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
5. Sorbsiya Hodisalarining Mexanizmi va Qiyosiy Tavsifi
1. Adsorbsiya (Sirtqi) Moddaning fazalar ajralish sirtida (qattiq/gaz, qattiq/suyuqlik) to'planish jarayoni. • Sirtqi hodisa • Tez muvozanatga erishadi • Qaytardir (desorbsiya)
2. Absorbsiya (Hajmiy) Yutilayotgan moddaning ikkinchi faza (suyuqlik yoki qattiq jism) hajmi bo'ylab tekis tarqalishi. • Diffuziya bilan bog'liq • Sekin boradi • Boshqalar: Xemosorbsiya
3. Kapillyar Kondensatsiyalanish G'ovak adsorbentlarda botiq menisklar hosil bo'lishi natijasida bug'ning P < P0 bosimda suyuqlikka aylanishi. • Kelvin tenglamasi • Histerezis sirtalari

## Slide 7
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
6. Adsorbsiyaning Miqdoriy Ko'rsatkichlari va Absolyut Adsorbsiya
Asosiy tushunchalar: Adsorbent — sirtida adsorbsiya sodir bo'ladigan qattiq yoki suyuq modda. Adsorbtiv — adsorbsiyalanuvchi modda. Adsorbat — adsorbsiyalangan modda.
1. Absolyut Adsorbsiya (a): Adsorbentning birlik massasi (m) yoki birlik sirt yuzasida (S) to'plangan adsorbatning mol miqdori.
2. Ortiqcha Gibbs Adsorbsiyasi (G): Sirt qatlamidagi modda miqdorining hajm rejalashtirilgan konsentratsiyasidan ortiqcha farqi [mol/m2].
Absolyut adsorbsiya (a):
Gibbs ortiqcha adsorbsiyasi (G):

## Slide 8
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
7. Gibbsning Fundamental Termodinamik Adsorbsiya Tenglamasi
Gibbs tenglamasi va uning mohiyati: Sirt tarangligining o'zgarishi (d_sigma/dC) bilan sirtda modda to'planishi (G) o'rtasidagi fundamental termodinamik bog'liqlikni ifodalaydi.
Musbat adsorbsiya (G > 0): Agar d_sigma/dC < 0 bo'lsa (SAM), G > 0 bo'ladi. Modda sirtda to'planadi va sirt tarangligini pasaytiradi.
Manfiy adsorbsiya (G < 0): Agar d_sigma/dC > 0 bo'lsa (SIM), G < 0 bo'ladi. Modda hajmga o'tadi va sirtda kamayadi.
Gibbs tenglamasi (Konsentratsiyali):
Gibbs tenglamasi (Aktivlikli):

## Slide 9
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
8. Shishkovskiy Tenglamasi va Molekula O'lchamlarini Aniqlash
Shishkovskiy tenglamasi: B. Shishkovskiy (1908) sirt-aktiv moddalar konsentratsiyasi ortishi bilan sirt taranglik pasayishini empirik ravishda ifodaladi.
Gibbs va Lengmyur bilan birlashuvi: Shishkovskiy konstanta B = G_max * R * T ekanligi isbotlandi va Gibbs tenglamasidan Lengmyur izotermasiga o'tish imkonini berdi.
Molekula parametrlarini hisoblash: G_max qiymatidan molekulaning sirtda egallagan ko'ndalang kesim yuzasi (S0) va sirt qatlamining qalinligi (l) aniqlanadi.
Shishkovskiy empirik tenglamasi:
Gibbs-Lengmyur birlashgan tenglamasi:
Molekula o'lchamlari formulalari:

## Slide 10
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
9. Lengmyurning Monomolekulyar Adsorbsiya Nazariyasi
Lengmyur Postulatlari (1915): 1. Adsorbsiya adsorbent sirtidagi diskret faol markazlarda sodir bo'ladi. 2. Har bir faol markaz faqat bitta adsorbat molekulasini tuta oladi (monoqavat). 3. Faol markazlar energetik jihatdan teng qiymatlidir va bir-biriga ta'sir etmaydi. 4. Jarayon dinagmik muvozanatga ega: Adsorbsiya tezligi = Desorbsiya tezligi.
Lengmyur Adsorbsiya Izotermasi:
Sirt to'lish darajasi (theta):

## Slide 11
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
10. Lengmyur Izotermasining Sohalari va Linearizatsiyasi
1. Genri sohasi (C -> 0): Juda kam konsentratsiyada K*C << 1, shunda G = G_max * K * C = K_H * C. Adsorbsiya konsentratsiyaga to'g'ri mutanosib.
2. To'yinish sohasi (C -> inf): Yuqori konsentratsiyada K*C >> 1, shunda G = G_max. Adsorbent sirti to'liq monoqavat bilan qoplanadi.
3. Chiziqli tenglama (Linearizatsiya): Tajriba ma'lumotlaridan G_max va K doimiylarini grafik usulda aniqlash uchun 1/G ga nisbatan 1/C grafigi chiziladi.
Lengmyur chiziqli shakli:
Genri sohasi chegarasi:
To'yinish sohasi chegarasi:

## Slide 12
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
11. Freyndlihning Empirik Adsorbsiya Izotermasi
Freyndlih tenglamasi (1909): G'ovak va energetik jihatdan bir jinsli bo'lmagan adsorbentlarda o'rtacha konsentratsiyalar sohasida adsorbsiyani ifodalovchi empirik darajali tenglama.
Tenglama doimiylari: beta — adsorbsion sig'im koeffitsienti; 1/n — adsorbent sirtining energetik bir jinsli emaslik koeffitsienti (0.1 < 1/n < 0.7).
Qo'llanish chegarasi: Juda kichik va juda yuqori konsentratsiyalarda (to'yinishda) bajarilmaydi.
Freyndlih darajali tenglamasi:
Logarifmik chiziqli shakli:

## Slide 13
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
12. BET Polimolekulyar Adsorbsiya Modellari
BET Nazariyasi (Brunauer, Emmett, Teller, 1938): 1. Adsorbsiya polimolekulyar (ko'p qatlamli) xarakterga ega. 2. Birinchi qatlam adsorbsiya energiyasi (E1) adsorbent bilan ta'sirga bog'liq. 3. Ikkinchi va keyingi qatlamlar kondensatlanish issiqligiga (EL) teng deb qaraladi.
S-simon izoterma va amaliy ahamiyati: Kukunlar va g'ovak adsorbentlarning solishtirma sirt yuzasini (S_sol) aniqlashda standart xalqaro usul hisoblanadi.
BET Chiziqli Tenglamasi:

## Slide 14
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
13. Qattiq Adsorbentlar va G'ovaklik Strukturasi
1. Gidrofil (Qutbli) Adsorbentlar: Sirtida qutbli guruhlar bo'lgan adsorbentlar (Silikagel SiO2, Alyumogel Al2O3, gil minerallari). Suv va qutbli moddalarni yaxshi adsorbsiyalaydi.
2. Gidrofob (Qutbsiz) Adsorbentlar: Sirtida qutbsiz atomlar bo'lgan adsorbentlar (Aktivlangan ko'mir, soot, grafit). Organik moddalarni suvli eritmalardan yaxshi tutadi.
3. IUPAC bo'yicha G'ovaklar Tasnifi: • Mikrog'ovaklar: r < 2 nm • Mezog'ovaklar: 2 nm < r < 50 nm • Makrog'ovaklar: r > 50 nm
Rebinder qutblar tenglashuv qoidasi:
P.A. Rebinder Qoidasi: Adsorbsiya jarayoni faza chegara sirtlarining qutbliliklar farqi (Delta E) kamayishi yo'nalishida boradi. Eritmadan adsorbsiyalanish uchun erigan modda va adsorbent qutbliliklari o'xshash, erituvchiniki esa ulardan farqli bo'lishi kerak.

## Slide 15
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
14. Eritmalardan Ionli Adsorbsiya va Panet-Fayans Qoidasi
Ionli Adsorbsiya Xususiyatlari: Qattiq adsorbent sirtida elektrod potentsiali va elektr ikki qatlami (EDL) hosil bo'lishi bilan kechadigan tanlanma (selektiv) adsorbsiya.
Panet-Fayans Selektivlik Qoidasi: Qattiq kristall adsorbent sirtiga birinchi navbatda uning kristall panjarasi tarkibiga kiruvchi yoki u bilan qiyin eriydigan birikma hosil qiluvchi ionlar adsorbsiyalanadi.
Ionitlar (Ion almashgichlar): Kationitlar (kation almashuvchi) va Anionitlar (anion almashuvchi) g'ovak polimer va minerallar.
Liotrop Kationlar Qatori:
Liotrop Anionlar Qatori:
Liotrop (Hofmeyster) Qatorlar: Bir xil valentli ionlarning gidratlanish radiusi kamayishi bilan ularning adsorbsiyalanish qobiliyati ortadi.

## Slide 16
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
15. Xromatografik Ajratish Usullari va Ularning Mexanizmi
M.S. Tsvet Kashfiyoti (1903): Osimlik pigmentlarini (xlorofill, karotin) bo'r ustunida (CaCO3) adsorbsion ajratish orqali xromatografiya usuliga asos solindi.
Xromatografiya Klassifikatsiyasi: 1. Adsorbsion xromatografiya (G_max va K farqi bo'yicha) 2. Tasimlash xromatografiyasi (Eruvchanlik farqi) 3. Ion almashinish xromatografiyasi 4. Eksklyuzion (Gel-filtratsiya) xromatografiya
Zamonaviy HPLC va GC: Yuqori samarali suyuqlik (HPLC) va gaz xromatografiyasi analitik kimyoning eng sezgir usullari hisoblanadi.
Xromatografik Ustun Mexanizmi: Harakatchan faza (eluyent) va qo'zg'almas faza (adsorbent) o'rtasida moddalar uzluksiz adsorbsiya va desorbsiyalanadi. Adsorbsiyalanish koeffitsienti kichik moddalar ustundan birinchi bo'lib ajralib chiqadi.

## Slide 17
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
16. Adsorbsiyaning Tibbiyot va Biologiyadagi Roli
Enterosorbsiya va Gemosorbsiya: Oshqozon-ichak va qondan toksinlar, zaharlar, allergenlar hamda og'ir metallarni faollangan ko'mir va sintetik sorbentlar (Sorbent SKN, AUA) yordamida ajratib olish.
Biologik Membranalar: Hujayra membranasi lipid bimodal va oqsil qatlamlaridan tashkil topgan bo me'yoriy fermentativ va retseptor jarayonlar sirt hodisalariga asoslanadi.
Dori Moddalari Tasiri: Parchalanish va so'rilish tezgini oshirish uchun fermentativ va dori preparatlari mikrog'ovak tashuvchilarda immobilizatsiyalanadi.
Tibbiyotda Qo'llaniladigan Sorbentlar: • Faollangan ko'mir (Aktivlashtirilgan uglerod) • Smekta, Politrepan (Gil minerallari) • Silikagelli enterosorbentlar (Polisorb) • Selektiv immunasorbentlar

## Slide 18
KOLLEID KIMYO: SIRT HODISALARI VA ADSORBSIYA
17. Adsorbsiyaning Sanoat va Ekologiyadagi Amaliy Roli
Gazlarni va Havo Muhitini Tozalash: Sanoat chiqindi gazlarini H2S, SO2, CO2 va zaqarlantiruvchi moddalardan tozalash. Protivogazlarda (Zelinskiy protivogazi) gazlarni tutib qolish.
Suv va Oqovalarni Tozalash: Ichimlik suvi hamda sanoat oqova suvlarini neft mahsulotlari, bo'yoqlar, fenollar va sirt-aktiv moddalardan adsorbsion tozalash.
Geterogen Kataliz va Flotatsiya: Sanoat sintetik reaksiyalarining 80% gacha qismi katallizator sirtidagi adsorbsiya orqali boradi. Ma'danlarni boyitishda flotatsiya jarayoni.
Sanoat Texnologiyalari: • Koks gazidan benzol va toluol ajratib olish • Shakar va moylarni rangsizlantirish • Molekulyar elaklar (seolitlar) yordamida gazlarni quritish va fraksiyalash